OBRAZAC  3

Opština Rožaje

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: UP.OA 06/16

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 19

Mjesto i datum: Rožaje 03.03.2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)

Ooština Rožaje objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU BR.UP.OA.06/16

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Izvodjenje radova- sanacija oštećenih neasfaltiranih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje, u svemu prema  PREDMJERU RADOVA

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	20

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	21

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	22

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	23

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	24

NASLOVNA STRANA PONUDE	25

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	26

FINANSIJSKI DIO PONUDE	32

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	54

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	55

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	56

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	57

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	66

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	74

SADRŽAJ PONUDE	79

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	80

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	81

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Mersudin Kalač |
| --- | --- |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@rozaje.me | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Sanacija oštećenih neasfaltiranih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje, u svemu prema PREDMJERU RADOVA;

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45233140-2 - Radovi na putevima.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om  60 000.00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

1.Ponuđač tj.Privredno društvo , pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za: - Izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja 2. Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za: -.Rukovodjenje izvodjenjem gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

( odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

( dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

( izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora) Mjesto izvršenja ugovora je u  Rožajama.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena                                                    broj bodova  	100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 h  do 15:00 h, zaključno sa danom 11.04.2016 godine do 10:30  sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  11.04.2016 godine u 11:00 sati, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: Po ispostavljenim situacijama-fakturama u roku od 60 dana

Način plaćanja je: Virmanski

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PREDMER RADOVA SANACIJE LOKALNIH SEOSKIH PUTEVA ZA

TEKUĆU 2015. godinu.

A.  Predmer radova za one putne pravce čija saobraćajna udaljenost računato od ganića petlje do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 15 km.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cirka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za nasipanje komplet površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasutog materijala iznosi cirka: 0.10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u sabijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ m³ m³ | 100 1000 150 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cirka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu ( otvorenih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i nivelacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala, računato u sabijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 40 50 20 |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda zemlja iz iskopa može se odlaga ti direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn- om metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 200 100 |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III – IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni org an, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom – sabijenom stanju. |  | m³ | 200 |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob- računava se po jednom metru dužnom iznivelisane tr- ase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 400 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve komplet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava se po jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na na izlazu propusta, od betona marke mb – 30, u dvostr anoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge kla se. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u sv emu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. u jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i po trebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postojeće propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 5 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 15 10 5 |
| 10 | Rrad građevinskih mašina po jednom času efe- ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež- ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež- ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ULTa 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 4 |

B.  Predmer radova za one putne pravce čija saobraćajna udaljenost računato od

ganića petlje do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 15 – 22 km.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir- ka : 70 %, a ezivnog materijala : 30 % za nasipanje kompl- et površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasut- og materijala iznosi cirka : 10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračuna- va se po jednom metru kubnom ugrađenog aterijala računato u sabijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 50 400 50 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnjarobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir- ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu ( otvoren ih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i nivelacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ug rađenog materijala, računato u sabijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 30 40 10 |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda, u svemu prema datom detalju koji či ni sastavni dio ponude. Zemlja iz iskopa može se odlaga ti direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn om metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 200 100 |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III – IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni org an, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom sabijenom stanju. |  | m³ | 100 |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob računava se po jednom metru dužnom iznivelisane trase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 1000 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve kom plet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava se po jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na na izlazu propusta, od betona marke mb – 30, u dvostr- anoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge klase. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u svemu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. u jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i po trebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postoje će propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn om metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 3 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 5 5 5 |
| 10 | Rad građevinskih mašina po jednom času efe- ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ulta 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 2 |

SANACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

C.  Predmer radova za one putne pravce čija saobraćajna udaljenost računato od

ganića petlje do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 22 – 30 km.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za nasipanje kompl et površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasut og materijala iznosi cirka : 10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračuna va se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 20 400 50 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu otvoren ih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i niv- elacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ug rađenog materijala, računato u zbijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 30 40 10 |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda, u svemu prema datom detalju koji či ni sastavni dio ponude. Zemlja iz iskopa može se odlagati direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 300 100 |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III– IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom – sabijenom stanju. |  | m³ | 100 |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob- računava se po jednom metru dužnom iznivelisane trase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 400 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve kom plet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava sepo jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na izlazu ropusta, od betona marke mb – 30, u dvostranoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge klase. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u sv- emu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. U jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i potrebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postoje će propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 1 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 5 5 5 |
| 10 | Rad rad građevinskih mašina po jednom času efe ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ulta 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 2 |

SANACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

D.   Putni pravci čija se sanacija vrši sa lokalnog pozajmišta, udaljenost  do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 0 – 15 km.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mašinski iskop i utovar, transport i ugradnja potrebnog zemljano kamenog materijala sa lokalnog pozajmišta koji mora imati kamena cc 60% vezivnog materijala 40% za nasipanje komplet površine (profil puta) prosječna debljina nasutog materijala se kreće od 0-15 cm računato u zbijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metro kubnom ugrađenog naterijala računato u zbijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 32 mm | m³ | 400 |

( Garantni rok : za propuste (betonjerske radove )  2 (dvije) godine , za ostalo 1 (jedna) godina od dana ugradnje.

( Garancije kvaliteta:

-sertifikati, odnosno licence i drugi dokazi o ispunjavanju kvaliteta izdate od ovlašćenih organa država.

( Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Opština Rožaje

Broj: UP.OA 06/16

Mjesto i datum: Rožaje 03.03.2015

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)    Ejup Nurković – Predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Rođaje, daje

I z j a v u

da će Opština Rožaje, shodno Planu javnih nabavki broj: 0101-455 od 01.02.2016 godine, saglasnosti Predsjednika Opštine, broj: 0101-474 od 01.02.2016 godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca predsjednik: Ejup Nurković dipl.ecc

sr.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Rožaje

Broj: UP.OA 06/16

Mjesto i datum:  Rožaje 03.03.2016

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem:

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-455  od 01.02.2016   godine za nabavku radova na Sanaciji  oštećenih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje, u svemu prema  PREDMJERU RADOVA;  , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Predsjednik Ejup Nurković dipl ecc

s.r.

Službenik za javne nabavke: Mersudin Kalač dipl.ecc

s.r.	.

.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke: Belo Camić dipl.inž.gradj

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Rožaje

Broj: UP.OA 06/16

Rožaje 03.03.2016

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-455  od 01.02.2016   godine za nabavku radova na Sanaciji  oštećenih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje, u svemu prema  PREDMJERU RADOVA;   nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:   Armin Honsić dipl.pravnik

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:               Irfan Tahirović dipl.ing.građ.

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:               Mersudin Kalač, dipl. ecc

s.r.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije  Belo Camić dipl.ing.gradj

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

(  kriterijum najniža ponuđena cijena : 100 bodova;

( kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način; Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodijeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno, prema navedenoj formuli:

najniža ponuđena cijena

broj bodova =         ---------------------------------------------------------x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

A.  Predmer radova za one putne pravce čija saobraćajna udaljenost računato od ganića petlje do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 15 km

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cirka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za nasipanje komplet površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasutog materijala iznosi cirka: 0.10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u sabijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ m³ m³ | 100 1000 150 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cirka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu ( otvorenih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i nivelacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala, računato u sabijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 40 50 20 |  |  |  |  |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda zemlja iz iskopa može se odlaga ti direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn- om metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 200 100 |  |  |  |  |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III – IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni org an, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom – sabijenom stanju. |  | m³ | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob- računava se po jednom metru dužnom iznivelisane tr- ase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 400 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve komplet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava se po jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na na izlazu propusta, od betona marke mb – 30, u dvostr anoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge kla se. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u sv emu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. u jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i po trebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postojeće propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 15 10 5 |  |  |  |  |
| 10 | Rrad građevinskih mašina po jednom času efe- ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež- ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež- ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ULTa 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 4 |  |  |  |  |
| B. Predmjer radova za one putne pravce čija putna udaljenost računato od Ganića petlje do početka nasipanja putnog pravca iznosi do: 15-22 km. |
| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez Pdv-a | Ukupan iznos bez pdv-a | Pdv | Ukupan iznos sa Pdv-om |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir- ka : 70 %, a ezivnog materijala : 30 % za nasipanje kompl- et površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasut- og materijala iznosi cirka : 10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračuna- va se po jednom metru kubnom ugrađenog aterijala računato u sabijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 50 400 50 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnjarobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir- ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu ( otvoren ih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i nivelacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ug rađenog materijala, računato u sabijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 30 40 10 |  |  |  |  |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda, u svemu prema datom detalju koji či ni sastavni dio ponude. Zemlja iz iskopa može se odlaga ti direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn om metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 200 100 |  |  |  |  |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III – IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni org an, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom sabijenom stanju. |  | m³ | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob računava se po jednom metru dužnom iznivelisane trase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 1000 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve kom plet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava se po jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na na izlazu propusta, od betona marke mb – 30, u dvostr- anoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge klase. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u svemu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. u jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i po trebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postoje će propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jedn om metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 5 5 5 |  |  |  |  |
| 10 | Rad građevinskih mašina po jednom času efe- ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ulta 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |

C.  Predmer radova za one putne pravce čija saobraćajna udaljenost računato od ganića petlje do početka      nasipanja putnog pravca iznosi do : 22 – 30 km.

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za nasipanje kompl et površine ( profila ) puta, čija prosečna debljina nasut og materijala iznosi cirka : 10 cm, računato u sabijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračuna va se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 22 mm 1.2. Separacija od : 0 – 32 mm 1.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 20 400 50 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog agregata, koji mora imati kamene drobine cir ka : 70 %, a vezivnog materijala : 30 % za ispunu otvoren ih kanala i udarnih rupa ) na kolovozu puta. Ispuna i niv- elacija se vrši ručnim putem, a zatim se sabijanje vrši sa motornim vibracionim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ug rađenog materijala, računato u zbijenom stanju. | 2.1. Separacija od : 0 – 22 mm 2.2. Separacija od : 0 – 31 mm 2.3. Separacija od : 0 – 61 mm | m³ | 30 40 10 |  |  |  |  |
| 3 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih površinskih voda, u svemu prema datom detalju koji či ni sastavni dio ponude. Zemlja iz iskopa može se odlagati direktno u neposrednoj blizini, ili se mora utovarati i deponovati na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija će udaljenost iznositi cirka : 200 – 500 metara. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. | 3.1. Iskopi bez utovara i transporta zemlje : 3.2. Iskopi sa utovarom i transportom zemlje : | m | 300 100 |  |  |  |  |
| 4 | Mašinski iskop zemlje III– IV kategorije sa utovarom i odvozom iste na deponiju koju odredi nadzorni organ, a čija udaljenost iznosi cirka : 500 – 800 metara. sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom iskopa, računato u samo niklom – sabijenom stanju. |  | m³ | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Nivelacija – peglanje postojeće nivelete trase puta sa buldozerom, a zatim istu sabiti sa motornim vibracio nim valjkom. Sve komplet urađeno po ovom opisu, ob- računava se po jednom metru dužnom iznivelisane trase puta, čija se prosečna širina kreće od : 3.00 – 4.00 m |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Čišćenje armirano betonskih cijevi prečnika : d = 400 mm kod postojećih propusta koji nijesu u funkciji. Sve kom plet urađeno i dovođenje u funkciji istih. Obračunava sepo jednom komadu očišćenog propusta, a čija se dužina kreće u prosjeku od : 5.00 – 6.00 metara. |  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Izrada ulazne – slivne šahte, kao i zida za ukrućenje na izlazu ropusta, od betona marke mb – 30, u dvostranoj oplati od blažujke, ili od čamove daske druge klase. Pri betoniranju obavezno koristiti per vibrator, a ulaznu – slivnu šahtu kao i zid za ukrućenje izvesti u sv- emu prema datom detalju za novoizgrađene propuste. U jediničnu cijenu uračunati : iskope, beton, oplatu i potrebnu armaturu. Ova pozicija se odnosi za već postoje će propuste, kod kojih ova pozicija nije izvedena. Sve ko- mplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog betona. |  | m³ | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu novih propusta od armirano betonskih cijevi. Propusti se i izvode sa ulaznom slivnom šahtom i zidom za ukrućenje na izlatu propusta, cijevi se postavljaju u iskopanom rovu na betonskoj podlozi od betona MB20 zatim se spojevi obrađuju sa sitnozrnim betonom , a potom se vrši zatrpavanje istih sa tamponom frakcije 0-22 mm . Sve komplet urađeno po ovom opisu , obračunava se po jednom komadu urađ urenog propusta dužine 5-6 metara. Prečnik cijevi: d=300-400 mm d=500-600 mm d=800-1000 mm |  | kom | 5 5 5 |  |  |  |  |
| 10 | Rad rad građevinskih mašina po jednom času efe ktivnog rada i to : | 10.1. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi min. 15 tona 10.2. Rad motornog vibracionog valjka čija sopstvena tež ina bez vibracija iznosi od : 2 – 5 tona. 10.3. Rad rovokopača – kombinirka 10.4. Rad utovarne kašike – ulta 10.5. Rad buldozera | čas | 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |

D.   Putni pravci čija se sanacija vrši sa lokalnog pozajmišta, udaljenost  do početka nasipanja putnog pravca iznosi do : 0 – 15 km.

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mašinski iskop i utovar, transport i ugradnja potrebnog zemljano kamenog materijala sa lokalnog pozajmišta koji mora imati kamena cc 60% vezivnog materijala 40% za nasipanje komplet površine (profil puta) prosječna debljina nasutog materijala se kreće od 0-15 cm računato u zbijenom stanju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metro kubnom ugrađenog naterijala računato u zbijenom stanju. | 1.1. Separacija od : 0 – 32 mm | m³ | 400 |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| Brojkama |  |
| Slovima |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

1.Ponuđjač, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja

2. Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

-.Rukovodjenje izvodjenjem gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

( odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

( dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika;

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

( izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.)

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH ______ (dvije do pet) GODINA

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ___________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Funkcija koju će zauzimati Način angažovanja 1 2 3 .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR4

IZJAVA PONUĐAČA O PROSJEČNOM GODIŠNJEM BROJU ZAPOSLENIH I BROJU RUKOVODEĆIH LICA U POSLJEDNJE TRI GODINE Ovlašćeno lice ponuđača /člana zajedničke ponude ___________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ u poslednje tri godine imao prosječni godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećih lica u posljednje tri godine prema tabeli koja slijedi. ______ godina ______ godina ______ godna prosječni godišnji broj zaposlenih broj rukovodećih lica Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR5

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Vrsta i karakteristike sredstava i opreme Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) Godina proizvodnje Količina Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže 1 2 3 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Opštine Rožaje sa sjedištem u Rožajama, ulica ,,M. Tita” bb, PIB: 02023318, Matični broj: 02023318, Broj računa: 550-650-750, Naziv banke: ,, Societe Generale Montenegro”, koga zastupa Pretsjednik Ejup Nurković, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za ____(vrsta postupka)______ za nabavku    (predmet javne nabavke)      broj: ____ od ________;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj ______, od ________ godine, po pozivu za javno nadmetanje broj ________ od _______ godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova ____________, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke ____________ i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj ______ od _______ godine, izvede radove _______________ .

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od __________________ i slovima: (___________________________________________________________________ ).

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova, u zavisnosti od stepena gotovosti posla, na žiro račun IZVOĐAČA br. _____________________________

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Plaćanje će se izvršiti u roku od ______ dana nakon ovjere od strane Nadzornog organa.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA  da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju NARUČIOCU.

Član 5

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

•Rješenje o postavljanu rukovodioca nadzora i nadzornih organa;

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od _____ dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

NARUČILAC se obavezuje da u roku od ________ dana od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi IZVOĐAČU građevinsku dozvolu. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od ________ dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 5 ovog ugovora IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 7

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr. kao i na putnu mrežu IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

IZVOĐAČ je dužan, najkasnije u roku od 30 dana po potpisivanju ovog ugovora, da izradi i preda za potrebe NARUČIOCA u području Gradilišta kancelarijske prostorije neto površine cca ______ m2, koje će služiti za potrebe Nadzornog organa. Prostorije moraju imati najmanje ___ kancelarije i WC, pripadajuću komunalnu infrastrukturu (elektriku, vodovod, kanalizaciju i telefonski priključak sa stacioniranim telefonskim aparatima), kao i uređaje za grijanje i hlađenje prostora - klimatizaciju.

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izgradnje kancelarijskog prostora sa Predstavnikom NARUČIOCA usaglasi projekat i specifikaciju infrastrukturne opreme prostora.

Troškovi održavanja prostorija i opreme, čišćenja i energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu prostorija za sve vrijeme Građenja idu na teret IZVOĐAČA, a troškovi upotrebe telefona idu na teret NARUČIOCA.

Prostorije ostaju na raspolaganje službi NARUČIOCA još 3 mjeseca po izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu Objekta. Opremljene prostorije se zapisnički vraćaju IZVOĐAČU.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 9

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je _____________ godina, a za ostale radove je ______________ godina.

Član 10

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje NARUČILAC, uz prethodnu saglasanost odgovornog projektanta konstruktivnog dijela i pozitivnog mišljenja revidenta, koji je vršio tehničku kontrolu glavnog projekta, za konstruktivne elemente koji utiču na stabilnost objekta, dok je za zanatske radove dovoljno da saglasnost da NARUČILAC na predlog izvođača radova.

Član 11

Stručni  nadzor nad građenjem ugovorenog objekta će se vršiti preko lica radno angažovanih kod Naručioca a Rješenje o imenovanju istih biće dostavljeno izabranom Izvođaču na dan uvođenja u posao.

Član 12

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 13

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 14

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i JUS standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i  izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih  radova,  ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 13. ovog ugovora.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova  susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

Član 19

Ako IZVOĐAČ bez krivice  NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA,s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da deset dana poslije prijema pisma o prihvatu preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od _______% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje do konačnog obračuna  izvedenih radova.

Član 21

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC.  Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 22

IZVOĐAČ je obavezan da  24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos _____ % od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka.

Član 23

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 24

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzo-rnog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČIOC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 25

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČa otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

Član 26

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od ______ dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 27

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička dokumentacija

- ponuda IZVOĐAČA br.

- dinamički plan izvođenja radova

- garanacija banke za dobro izvršenje ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 28

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 29

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 30

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 31

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 32

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima , presuditelj spora.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

.

Član 32

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4(četiri)) istovjetna primjerka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime) _______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 (dvadesetdva) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

- ......

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđač

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama